# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：   高品质石英材料加工项目

建设单位（盖章）： 北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司

编制日期：  2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高品质石英材料加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-419001-04-02-173320 |
| 建设单位联系人 | 邓海伟 | 联系方式 | 15939132230 |
| 建设地点 | 河南省 省（自治区） 济源 市 / 县（区） 北海 乡（街道） 丰田路南侧北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司院内 |
| 地理坐标 | （ 112 度 33 分 53.744 秒， 35 度 6 分 24.458 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-60.石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 济源市发展改革和统计局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2306-419001-04-02-173320 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与济源市“三线一单”相符性分析 本项目位于北海街道，根据《济源产城融合示范区管理委员会关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（济管〔2021〕5号），该区域属于重点管控单元中城镇重点单元。本项目与管控单元管控要求相符性分析如下。 表1-1本项目与济源市“三线一单”相符性分析 济源示范区城镇重点单元管控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 1.在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2.在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 3.禁止新建和扩建排放重金属和持久性有机污染物的工业项目。 4.高污染禁燃区范围内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 5.不得新建扩建火电企业。 1.不涉及 2.不涉及； 3.本项目不涉及重金属及持久性有机污染物排放； 4.本项目以电为能源； 5.不涉及。 相符 污染物排放管控 1.优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.高污染禁燃区范围内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 3.持续开展“散乱污”企业动态清零、散煤污染专项整治，全面提升扬尘污染治理水平，加强社会噪声和臭气及餐饮油烟治理。 4.现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 5.加快玉泉产业园区污水管网建设，确保园区废水全收集、全处理。 6.集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），根据区域地表水水体断面考核要求，及时实施污水处理厂提标改造及尾水湿地工程。 1.本项目公路运输全部采用国五及以上排放标准车辆或新能源车辆； 2.本项目以电为能源； 3.本项目不属于“散乱污”企业； 4.企业提升清洁水平，采用水性清洗剂，尽可能减少污染物排放； 5.不涉及； 6.不涉及。 相符 2、《济源市城乡总体规划（2012-2030）》 一、规划区范围 济源市城乡总体规划的规划区范围即济源市所辖行政区划范围，总面积1931平方公里。 二、规划空间层次 济源市城乡总体规划在空间层次上划分为市域、城乡一体化核心区和中心城区三个层次。其中，市域即济源市所辖行政区划范围，总面积1931平方公里；城乡一体化核心区范围包括中心城区、玉川组团、曲阳湖组团和沿黄组团；中心9城区规划范围为，北至北环路，南至南环路、S309，东至207国道、西至西环路，规划控制面积80平方公里。 三、产业结构调整思路 1、产业总体发展思路围绕各功能区产业发展定位，突出特色、错位发展、融合互补，推动原材料产业向高附加值、循环和低碳方向转型，加快高端装备制造、电子信息、新能源等新兴产业发展；改造提升传统服务业，积极培育新兴服务业，壮大服务业规模；推动特色高效农业加快发展，形成结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。 2、产业总体定位根据济源的资源特色、产业基础、区域功能定位及所处的内外部环境，其产业发展总体定位为： （1）以能源、钢铁、铅锌加工、装备制造、精细化工等支柱行业为基础，重点提升优势工业行业整体发展水平与竞争力，巩固省级能源和原材料基地地位； （2）促进高新技术产业快速发展，培育电子信息、新能源、新材料、生物产业等高新技术产业集群，占领河南纳米材料、石晶光电、生物医药高新技术产业高地； （3）加快发展咨询、会展、文化创意等现代服务业，增强城市综合服务功能，提升第三产业整体层次；围绕区域山水文化，壮大生态旅游产业，使济源成为北方最重要的生态旅游目的地之一； （4）积极发展休闲观光农业、绿色有机农业、生态循环农业，推进农业产业化，建成独具特色的国家现代农业示范基地。 四、工业发展空间规划 综合考虑济源市已有的工业基础和发展条件，构建“三区、三园”工业架构。三区：虎岭产业集聚区、玉川产业集聚区和高新技术产业集聚区；三园：梨林特色产业园、邵原特色产业园和玉泉特色产业园。 五、文物保护单位的保护要求 文物保护单位的保护：对已公布的市级以上的文物保护单位分别划定保护范围和建筑控制地带。 保护范围：是指文物保护单位的绝对保护区。在文物保护单位的保护范围内，禁止新建任何与文物古迹无关的建设项目，不得改变和破坏历史上形成的格局和风貌。 建筑控制地带：是指在保护范围周围可以有控制地进行建设工程的地带。在建设控制地带内不得建设危及文物安全的设施，不得修建其形式、高度、体量、色调等与文物保护单位的环境风貌不相协调的建筑物或构筑物。 重点保护对象主要包括市区范围内：济渎庙、奉仙观、汤帝庙、延庆寺舍利塔、原城遗址、望春桥等6处；轵城镇：轵国故城、大明寺、关帝庙。 六、市区重点文保单位及保护要求 延庆寺舍利塔 1）保护范围：东、西、北三面自塔基线向外各扩100米，南自山门前檐台明边线向外延伸125米。 2）建筑控制地带：自保护范围边界线向东、西、北三面各外扩60米，向南外扩20米。 本项目位于济源市中心城区范围内，属于非金属矿物制造项目，不在文保单位的保护范围内，符合济源市产业定位，项目与济源市用地规划见附图3。 3、济源市饮用水水源保护区区划及相关规定 3.1济源市饮用水水源保护区区划 依据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕206号），济源市水源保护区划分结果如下： （1）小庄水源地 一级保护区：井群外包线以内及外围245米至济克路交通量观测站--丰田路（原济克路）西侧红线--济世药业公司西边界--灵山北坡脚线的区域。 二级保护区：一级保护区外，东至侯月铁路西侧红线、西至大郭富村东界--塘石村东界--洛峪新村东界、南至洛峪新村北界--灵山村北界、北至济源市第五中学南侧道路的区域。 准保护区：二级保护区外，东至侯月铁路西侧红线、西至克留线（道路）东侧红线、南至范寺村北界--洛峪新村西界、北至任庄煤矿南边界的区域。 （2）河口村水库水源地 一级保护区：水库大坝至上游830米，正常水位线（275米）以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线内的区域；取水池及下游东至溢洪道西边界、西至低位水电站东侧、南至河道护坡北边界的区域。 二级保护区：一级保护区外至水库上游3000米正常水位线以内的区域及正常水位线以外左右岸第一重山脊线内的区域。 准保护区：二级保护区外至水库上游4000米（圪了滩猕猴过河索桥处）正常水位线以内的区域及正常水位线以外水库左右岸第一重山脊线济源市境内的区域。 3.2《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》 按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338—2007)》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。 ①济源市梨林镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东670米、西670米、南480米、北至沁河中泓线的区域。 ②济源市王屋镇天坛山水库 一级保护区范围:水库正常水位线(577米)以下区域及取水口南、北两侧正常水位线以上200米但不超过流域分水岭的区域。 二级保护区范围:一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围:二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 ③济源市邵原镇布袋沟水库 一级保护区范围：水库正常水位线(753米)以下的区域,取水口东、西两侧正常水位线以上200米但不超过分水岭的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，入库主河流上溯2000米河道内及两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外，济源市境内的全部汇水区域。 经调查项目不在济源市集中式饮用水水源保护区范围内，也不在济源市乡镇级集中式饮用水水源保护区，项目所在地不在饮用水源保护区补给径流区，不会对饮用水源地环境造成影响，距离最近的集中式饮用水源地为厂址北处2500m的小庄地下水型水源保护区。项目与饮用水源地的位置关系图见附图4。 4.与《河南省推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023—2025年）》（豫政办〔2023〕33号）相符性分析 表1-2与豫政办〔2023〕33号文件相符性分析 文件要求 本项目情况 相符性 大力推广新能源汽车。加快新能源汽车产业发展，到2025年，全省新能源汽车年产量超过150万辆，努力建成3000亿级新能源汽车产业集群。制定新能源汽车替代激励政策，除特殊需求的车辆外，各级党政机关新购买公务用车基本实现新能源化，各地城市建成区新增或更新的公交车、环卫车、巡游出租车和接入平台的网约出租车全部使用新能源汽车。到2025年，除应急车辆外，全省公交车、巡游出租车和城市建成区的载货汽车（含渣土运输车、水泥罐车、物流车）、邮政用车、市政环卫用车、网约出租车基本实现新能源化。国有企业原则上全部使用新能源或国六排放标准货车运输，场区内全部使用新能源或国三排放标准以上非道路移动机械作业。航空港区示范推进公共领域车辆全部新能源化，在中欧班列集结中心、物流园区等重点区域推进智能网联汽车道路测试与示范。 评价要求本项目道路运输新能源运输比例大于20%，剩余优先采用国六排放标准货车，非道路移动机械达到国四排放标准，或采用新能源机械。 相符 5、与《关于印发济源产城融合示范区深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（济环委办〔2023〕13号）相符性分析 表1-3本项目与济环委办〔2023〕13号文件相符性分析一览表 文件要求 本项目情况 相符性 （一）遏制“两高”项目盲目发展 严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 本项目不属于高耗能、高排放、低水平的产业项目；本项目达到通用行业B级绩效水平；本项目年货运量小于150万吨，不涉及铁路专用线或管道。 相符 6、与《关于印发济源产城融合示范区2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（济环委办〔2023〕14号）相符性分析 表1-4本项目与济环委办〔2023〕14号文件相符性分析一览表 类别 相关要求 本项目情况 相符性 6.实施工业炉窑清洁能源替代。 在钢铁、建材、有色、石化化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节，全面淘汰以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代；恒鑫机械制造、金莱精密铸造、中兴耐磨材料等3家企业完成冲天炉改电炉(或拆除)任务，改造完成前冲天炉不得生产使用。 本项目转式加热炉、箱式电阻炉采用电为能源。 相符 30.优化重点行业绩效分级管理。 推行《济源示范区涉颗粒物、锅炉/窑炉和涉VOCS通用行业绩效分级指标体系（试行）》，强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级。鼓励企业加快实施升级改造，健全重污染天气应急管控减排清单“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。 本项目为改建项目，严格按照济源市通用行业“涉颗粒物”绩效分级B级标准进行建设。 相符 7、与《济源市十四五生态环境保护和生态经济发展规划》（济政〔2022〕13号）相符性分析 表1-5与济政〔2022〕13 号文相符性分析 文件要求 本项目情况 相符性 严控煤炭消费目标，所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量替代。大力推进工业余热余压、电厂热力、清洁能源等替代煤炭消费，推动新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉采用清洁低碳能源。到2025年，煤炭消费总量完成省下达目标任务。 本项目转式加热炉、箱式加热炉等所有设备均以电为能源 相符 推进产业体系优化升级。严格落实新建“两高”项目会商联审制度，严把“两高”项目能效、污染物排放准入关，原则上禁止新增钢铁、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、砖瓦窑、耐火材料、铝用碳素、平板玻璃（不含光伏玻璃）、电解铝等行业产能。 本项目属其他非金属矿物制品制造，对照《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）附件1，本项目不属于两高项目，不属于文件中禁止新增产能行业。 相符 8、与《济源示范区涉颗粒物、锅炉/窑炉和涉VOCS通用行业绩效分级指标体系（试行）》（济管环〔2023〕33号）相符性分析 表1-6本项目与济管环〔2023〕33号文件涉颗粒物B级指标相符性分析一览表 B级企业 本项目情况 相符性 能源类型 天然气、液化石油气、人工煤气等能源（锅炉/窑炉除外） 本项目以电为能源 相符 生产工艺 1.属于《产业结构调整指导目录(2019 年版)》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 本项目属于鼓励类，备案项目代码2306-419001-04-02-173320，符合国家和地方产业政策要求。 相符 废气收集及污染治理技术 1.各种易产生扬尘物料装卸、破碎、筛分、配料、混料等全流程应在封闭厂房内进行，加工、进、出料口和配料混料过程等所有产尘点全部采取收尘措施，如不能密闭的应采取两面以上密闭集气罩收集至废气处理系统，生产作业时无可见粉尘逸散，厂房内地面、设备、管道和墙壁无粉尘沉积；2.除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等除尘技术。 1.本项目破碎、筛分在封闭厂房内进行，所有产尘点采取收尘措施，生产作业时无可见粉尘逸散；2.本项目采用脉冲除尘器除尘。 相符 无组织排放 1、块状、粒状、粉状物料，袋装物料应储存于密闭或封闭料仓；封闭料场存放应采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施，顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料(如钢材、管件)及产品露天储存应在规定的存储区域码放整齐；2.块状、粒状、粉状等物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送或封闭输送；无法封闭的产尘点(物料转载、下料口等)应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施；3.厂区内道路、运输线路（厂区至干线公路）、场地等路面应全部硬化或绿化，硬化道路地面全覆盖清扫保洁，路面无明显可见积尘、无成片裸露土地。 1.本项目物料储存于封闭料场；物料均为粒装或块状且有外包装袋，封闭料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。2.项目物料采用密闭输送；3.厂区道路、运输线路、场地等路面全部硬化，硬化道路地面全覆盖清扫保洁，路面无明显可见积尘、无成片裸露土地。 相符 监测监控水平 PM排放浓度不超过10mg/m3 项目完成后排气筒PM排放浓度均能满足10mg/m3。 相符 1.两个排气筒距离不小于20m，同一设施（设备）和生产线原则上设置1个排放口，排放口满足规范化建设要求；2.废气量超过100000m3/h的废气排放口应安装污染源自动监控设施（CEMS），并按要求联网，数据保存一年以上；3.按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南(试行)》要求安装用电监管设备(有自动在线监控系统的企业除外) ，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.主要生产和除尘设备(投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 1.项目排放口按照规范化要求进行建设； 2.项目排放口废气量未超过100000m3/h； 3.要求企业安装用电监管设备并联网； 4.要求生产车间安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 相符 环境管理要求（环保档案） 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明;2.国家版排污许可证;3.环境管理制度(有组织、无组织排放长效管理机制,主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等);4.废气治理设施运行管理规程;5.一年内废气监测报告(符合排污许可证监测项目及频次要求)。 项目现有工程环评批复文件和竣工环保验收文件、国家版排污许可证、环境管理制度齐全，本项目建成后将按环境管理要求建立环保档案。 相符 环境管理要求（台账记录） 1.生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2.废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料、活性炭等更换量和时间)；3.监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测 和在线监测)等)；4.主要原辅材料、燃料消耗记录；5.电消耗记录；6.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等)。 现有工程已按环境管理要求进行台账记录，本项目建成后将按环境管理要求进行台账记录。 相符 环境管理要求（人员配置） 有专职或综合管理机构负责环境管理工作，配备不少于1名专职环保人员，专职环保人员并具备相应的环境管理能力(学历、培训、从业经验等)，绩效分级材料自主编制。 企业设置管理机构负责环境管理工作，目前，配备1名专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 相符 运输方式 1.公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准) 或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(重型燃气车辆达到国五及以上排放标准)2.厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准(重型燃气车辆达到国六排放标准)或使用新能源车辆的比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(重型燃气车辆达到国五及以上排放标准)；3.危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆达到100%；4.厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械100%。 1.公路运输。要求物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆或新能源车辆比例不低于80 %。2.不涉及3.危险品及危废运输。委托有资质单位采用国五及以上或新能源车辆运输；4.不涉及 相符 运输监管 日均进出货物150吨(或载货车辆日进出10辆次)及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料)的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。 现有工程日均进出货物小于150吨，建设单位已安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上，未建立电子台账，本次评价要求建设单位建立电子台账。 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司位于济源市北海街道丰田路南侧分公司院内，主要产品为厚度片、光学晶片、高品质光学片、抗辐射晶片和音叉片。由于音叉片市场需求量减少，同时为进一步满足高端市场需求的高品质石英砂，现拟利用大尺寸晶体生产线清洗车间改建为高纯石英砂生产线，项目原料为人造水晶，产品为高纯石英砂，产品主要用于光伏和半导体行业。 本项目为改建项目，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“石墨及其他非金属矿物制品制造309（其他）”，应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对现场勘查、调研及收集有关资料，依据生态环境部对环境影响评价的相关规定及要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 一、产品及产量 表2-1项目生产规模及产品规格 产品名称 规格 产量 用途 高纯石英砂 粒度100-200目 35t/a 用于光伏和半导体行业 表2-2 改建后全厂产品方案变化情况 改建前 改建后 变化情况 厚度片12000万片/a 厚度片12000万片/a 不变 光学晶片970万片/a 光学晶片970万片/a 不变 高品质光学片1500万片/a 高品质光学片1500万片/a 不变 抗辐射晶片800万片/a 抗辐射晶片800万片/a 不变 音叉片20万片/a（大尺寸晶体生产线项目） 音叉片2.4万片/a 音叉片减少17.6万片/a 高纯石英砂35t/a 高纯石英砂增加35t/a 二、项目组成 表2-3建设项目组成一览表 工程内容 规格面积 备注 主体工程 生产车间 83.78m2 对大尺寸晶体生产线的清洗车间进行改建，不新增占地 公用工程 供水 / 依托原有 供电 / 依托原有 环保工程 废气 鄂破废气 设备密闭 锤破、对辊、筛分废气 封闭车间+密闭管道+脉冲除尘器收集处理+15m高排气筒（DA001）排放 废水 生产废水 依托现有三级沉淀池+污水处理站处理后由市政污水管网排入济源市城市污水处理厂进一步处理 员工生活污水 依托厂区现有化粪池收集处理后经市政污水管网排入济源市城市污水处理厂进一步处理 噪声 传动润滑、基础减震、厂房隔声 固废 依托企业现有一般固废堆场暂存后外售 主要原料及能源消耗 表2-4本项目原辅料及能源消耗一览表 类别 名称 消耗量（t/a） 来源及运输方式 原料 人造水晶 50 来自本公司生长部、汽运 辅料 一水柠檬酸 5 外购、汽运 水 458.8 自来水公司 能源 电 18万kwh/a 当地电网 表2-5改建后全厂原辅材料及能源变化情况表 名称 单位 改建前年消耗量 改建后年消耗量 变化情况 原料 原晶（晶棒） t/a 148 145.8 -2.2 人造水晶（晶块） t/a 0 50 +50 辅料 乳化液 t/a 0.396 0.396 不变 水性切割液 t/a 60.52 55.0288 -5.4912 切割油 t/a 30 30 不变 研磨砂 t/a 38 38 不变 抛光粉 t/a 20.5 9.94 -10.56 抛光膜 张 2960 2115.2 -844.8 清洗剂 t/a 4.986 4.986 不变 钢丝 t/a 22.92 20.7904 -2.1296 金刚砂 t/a 7.2 0.864 -6.336 硫酸 t/a 0.045 0.0054 -0.0396 柠檬水 柠檬酸 t/a 0.1 0.012 -0.088 一水柠檬酸 t/a 0 5 +5 氢氧化钠 t/a 0.45 0.054 -0.396 洗洁精 t/a 0.15 0.018 -0.132 BP-13清洗剂 t/a 0.85 0.102 -0.748 CL-32L清洗剂 t/a 0.12 0.0144 -0.1056 乙醇 t/a 0.5 0.5 不变 丙酮 t/a 0.1 0.1 不变 能源 水 t/a 62013.8 60355.99 -1657.81 电 万kWh/a 625.3 595.78 -29.52 项目主要原辅材料理化性质见下表： 表2-6原辅材料理化性质一览表 原料名 原料理化性质 人造水晶 人造水晶的化学成分（二氧化硅，SiO2）和内部结构，与天然水晶是相同的，都是晶体，在偏光镜下，把它旋转360度时可见四明四暗的变化。硬度在5.5-6.0左右。人造水晶中含有微量金属杂质（铁等）。 一水柠檬酸 一水柠檬酸是一种有机化合物，无色结晶或白色晶状粉末，分子式为C6H10O8，主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆品行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂。分子量:210.14。性质:密度1.54，熔点135-152℃，闪点173.9℃，水溶性1630 g/L (20℃) 四、主要工艺设备 本项目新增生产设备见下表： 表2-7本项目新增设备一览表 序号 设备名称 型号/参数 数量（台） 作用及用途 备注（尺寸） 1 鄂破机 YHEP-125×150 1 破碎 1m×1m×1.5m 2 提升机 0-5.4m3/h 3 传送提升物料 2m×0.5m 3 锤破机 200kg/h 1 破碎 1m×1m×1m 4 对辊机 YHSG-200×150 2 粉碎 1.5m×1m×1.5m 5 振动筛 1000-2S 2 筛分 1m×1m×1m 6 磁选机 CTH150-5000 1 除去磁性矿物 1m×1m×0.8m 7 转式加热炉 CR-GG14 1 烘干 1.5m×0.5m×0.5m 8 箱式电阻炉 SRJX-8-13 1 加热 0.8m×0.8m×0.8m 9 脉冲除尘器 1200-1500m3/h 1 收集粉尘 0.8m×0.5m×1.2m 10 酸洗釜 2m3 2 酸洗 1m×1.5m×1.5m 11 水箱 0.45m3 1 水淬容器 0.75m×0.75m×0.8m 本项目实施后全厂拟淘汰设备见下表。 表2-8全厂拟淘汰设备一览表 车间 序号 设备名称 型号 淘汰数量（台） 切割车间 1 卧轴矩台平面磨床 M7130 1 大尺寸晶体生产车间 2 线切割机 GZ-5 2 3 研磨机 9B3000 18 4 研磨机 6B4000 7 5 单面抛光机 / 2 6 超声波清洗机 / 4 7 暖风机 / 1 8 电烘箱 / 4 9 分选机 / 1 图1项目水平衡图（t/a） 五、劳动定员及工作制度 项目新增劳动定员5人，两班制（8小时/班），年工作294天。 六、厂区平面布置 本项目利用厂内现有清洗车间进行改建。具体平面布置见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： （1）鄂破：将大块人造水晶人工加入鄂破机破碎，破碎至10-20mm。 （2）加热：将破碎后的人造水晶取出放入箱式电阻炉加热（电加热至900℃，加热40分钟）。 （3）水淬：在0.45m3的水箱中加入水，然后把加热过的人造水晶从箱式电阻炉中取出放入水箱中使其降温分裂破碎，破碎后粒径约4mm-15mm。 （4）锤破：将水箱中的的颗粒水晶取出来放在车间内晾干，晾干后的水晶通过下料口加入提升机，通过斗式提升机与密闭传送带加入锤破机中，进一步锤破，锤破至1-3mm。 （5）对辊：锤破后的物料从出料口出来直接通过密闭提升机与密闭传送带传送到对辊机中进行破碎，对辊至10-300目。 （6）筛分：对辊后的物料通过密闭传送带加入振动筛中进行筛分，筛分分为3层，粒度范围为100-200目的进入下一步工序，大于200目的物料通过密闭传送带重新回至对辊机进行粉碎，小于100目的物料作为一般固废处理。 （7）酸洗：将一水柠檬酸与水按照1:4的比例混合溶解，将柠檬酸溶液与筛分后物料加入酸洗釜中酸洗，去除物料中的微量金属杂质（铁等），之后采用压缩空气（依托现有）排出酸液，酸洗后石英砂留在酸洗釜底部。 （8）水洗：在酸洗釜中加入水冲洗，利用压缩空气排出冲洗废液，重复5次冲洗之后，将酸洗釜底部的石英砂取出，用滤布包裹之后再次用水进行冲洗。 （9）烘干：将水洗过的石英砂放入转式加热炉（电加热15分钟，温度不超过950℃）中进行烘干。 （10）磁选：将烘干的石英砂取出，经过磁选机去除物料中微量的铁金属等杂质。 （11）检测包装、入库：磁选后的石英砂委托外部检测单位检测铁杂质含量等指标后，合格的高纯石英砂放入纸桶中包装入库，不合格的石英砂重新返回磁选工序。 工艺流程图如下： 图2项目生产工艺流程及产物环节示意图 主要污染工序： （1）废气：本项目废气主要包括鄂破废气、锤破废气、对辊废气、筛分废气等。 （2）废水：项目废水主要包括酸洗废水、水洗废水及生活污水。 （3）固废：项目固废主要包括脉冲除尘器收集的除尘灰、筛分工序产生的小于100目的不合格废水晶、废包装袋、磁选工序产生的杂质（铁）、水洗工序产生的废滤布、沉淀池底泥、污水处理站污泥及员工生活垃圾等。 （4）噪声：主要为鄂破机、锤破机、对辊机等高噪声设备产生的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司丰田路南侧厂区现有工程见下表。 表2-9现有工程情况一览表 项目名称 批复及验收情况 主要建设内容 运行情况 光电信息产品用高品质石英晶体材料产业化示范工程 环评：豫环监表〔2002〕78号 验收：济环验〔2006〕57号 建设一条高品质石英晶体材料生产线，年产各类晶片共13000万片，分别为厚度片12000万片/a+光学晶片1000万片/a。 正常生产 年产1500万片高品质光学片产业化改扩建工程 环评：豫环开〔2009〕114号 验收：济环评验〔2014〕017号 年产高品质光学晶片1500万片 正常生产 高纯抗辐射晶体产业化项目 环评：济环评审〔2014〕190号 验收：济环评验〔2016〕125号 建设一条高纯抗辐射晶体加工生产线，年产800万片高纯抗辐射晶片 正常生产 高品质晶体加工技术改造项目 环评：济环评审〔2020〕101号 验收：项目于2020年9月12日完成了自主验收 1、新增数控切割机替代原有多刀机进行晶棒切割；2、新增线切割机替代原有多刀机进行晶片切割；3、新增精雕机进行晶片精加工；4、晶片清洗工序用清洗剂、纯水替代异丙醇对晶片进行清洗，同时新增甩干机对晶片甩干。 正常生产 大尺寸晶体生产线升级改造工程项目 环评：济环评审〔2021〕119号 验收：项目于2022年7月1日完成了自主验收 1、新增1条大尺寸晶体加工生产线；2、利用公司生长部生产的部分晶棒进行生产；3、改建后光学晶片970万片/a+音叉片20万片/a，项目改建完成后全厂晶棒使用总量不增加。 正常生产 2、现有工程组成 企业现有工程基本情况见下表。 表2-10现有工程组成情况一览表 工程内容 数量(座) 规格 作用及用途 主体 工程 生产车间 1 218.22m2 大尺寸晶体加工 压电车间 2 600m2 棒材、晶片切割 切割车间 1 600m2 粗磨车间 1 800m2 晶片粗磨 磨倒边及倒角车间 1 600m2 晶片倒边 精磨抛光车间 1 600m2 晶片精磨加工 辅助 工程 办公室 1 193m2 办公 库房 1 198m2 产品存放 纯水站 1 1台4t/h纯水设备 纯水制备 废水 3级沉淀池 1 单个容积36m3 / 化粪池 1 / 生活污水收集 污水处理站 1 处理能力198m3/d 生产废水处理 固废 一般固废堆放场 1 100m2 一般固废堆存 危险废物暂存间 1 80m2 危险废物暂存 3、现有工程原辅材料及能源消耗情况 表2-11现有工程原辅材料及能源消耗表 名称 单位 年消耗量 备注 原料 原晶 t/a 148 来自本公司生长部，汽运 辅料 乳化液 t/a 0.396 用于晶棒切割 水性切割液 t/a 60.52 用于晶片切割 切割油 t/a 30 用于晶片切割 研磨砂 t/a 38 用于晶片研磨 抛光粉 t/a 20.5 用于晶片抛光 抛光膜 张 2960 用于晶片抛光 清洗剂 t/a 4.986 用于晶片清洗 钢丝 t/a 22.92 线切割使用 金刚砂 t/a 7.2 用于研磨液制作 硫酸 t/a 0.045 用于晶片浸泡清洗 柠檬水 柠檬酸 t/a 0.1 用于晶片浸泡清洗 氢氧化钠 t/a 0.45 用于煮锅内清洗 洗洁精 t/a 0.15 用于煮锅内抛动清洗 BP-13清洗剂 t/a 0.85 用于晶片清洗 CL-32L清洗剂 t/a 0.12 用于晶片清洗 乙醇 t/a 0.5 / 丙酮 t/a 0.1 / 能源 水 t/a 62013.8 自来水公司 电 万kWh/a 625.3 当地电网 4、现有工程主要生产设备 表2-12现有工程主要生产设备一览表 车间名称 设备名称 规格型号 数量（台/套） 切割车间 定向粘板仪 X-RAY 1 卧轴矩台平面磨床 M7130、M-250/Y 14 立轴平面磨床 NVG-750D 3 棒料切割机 / 6 红外光谱仪 / 1 数控切割机 TD-807-200A 8 脉理检查仪 / 1 单刀机 / 1 晶籽测距仪 / 1 压电车间 线切割机 YJXQ300A、DX-2218 41 搅拌桶 Φ600*H600 8 不锈钢单煮锅 / 2 空压机组 LGBP-8-7/10 2 改圆机 KX-Ⅱ 1 粗磨车间 立式双面研磨机 9.6B 10 研磨机 9B 14 研磨机 16B、18B 3 全自动测角仪 / 6 研磨控制仪 / 11 干燥箱 DHG-9146A 1 超声波清洗机 WXD-1024S 3 磨倒边及倒角车间 倒边机 / 4 净化工作台 / 4 干燥箱 DHG-9146A 4 幻灯机 E130 2 系统条纹照相机 / 1 平面铣磨机 / 2 划片机 / 1 晶片角度测量仪 / 1 精磨抛光车间 精雕机 JD-750B1 17 高精度立式研磨（抛光）机 YJZM9B/5p(L) 48 螺杆空压机 / 1 四槽超声波清洗机 WXD-4072T 3 超声波清洗机 WXD-1024S 6 超声波清洗机 WXD13198STR 1 双螺杆空压机组 LCC22-10 2 超净工作台 SW-CJ-2F 10 2D影像式精密测绘仪 YG2010 2 应力仪 LSM-4201 1 立式双面抛光机 9B 13 立式双面抛光机 13B 10 平面干涉仪 F601 1 甩干机 D500X 2 大尺寸晶体生产车间 定向仪 / 2 线切割机 GZ-5 6 研磨机 9B3000 20 研磨机 6B4000 22 单面抛光机 / 4 煮锅 三槽 1 超声波清洗机 / 5 暖风机 / 2 电烘箱 / 5 空压机 / 1 储气罐 / 2 分选机 / 2 5、现有工程生产工艺 大尺寸晶体生产线：现有工程利用晶棒生产大尺寸音叉片，生产工艺包括切割、清洗、研磨抛光、清洗、烘干、检验、入库工序，工艺流程及产污环节见下图： 图3大尺寸晶体生产线升级改造工程项目工艺流程及产污环节示意图 高品质晶体加工技术改造项目：现有工程利用原晶晶块或棒材生产厚度片、光学晶片、抗辐射晶片等产品，产品原材料、工艺等相同，生产工艺包括清洗、切割、检验、粗磨、清洗、倒边（倒角）、精磨、抛光、清洗、甩干等工序，工艺流程及产污环节见下图： 图4高品质晶体加工技术改造项目工艺流程及产污环节示意图 6、现有工程产污环节及治理措施 现有工程产污环节及采取的污染防治措施见下表。 表2-13现有工程产污环节及防治措施 类别 污染源（工序）名称 主要污染物 现有环保措施 废水 生产废水 pH、COD、氨氮、氟化物、总氰化物、悬浮物、总氮、总磷 三级沉淀池收集+厂区污水处理站处理后最终排入济源市城市污水处理厂进一步处理 生活污水 COD、氨氮、SS 化粪池预处理后最终排入济源市城市污水处理厂进一步处理 固体废物 沉淀池底泥 一般固废堆场暂存，定期外售 废钢丝 外售至炼钢企业综合利用 废边角料 一般固废堆场暂存，定期外售 砂浆 一般固废堆场暂存，定期外售 废抛光膜 一般固废堆放场暂存后，外售于废品收购站 废包装材料 污水处理站污泥 定期清理，交环卫部门处置 废乳化液 厂区危废间暂存后，定期交有资质的单位统一处理 废切割油 现有工程污染物排放情况 废水 企业废水排放口已安装污染物在线监测系统，2023年3月-2023年6月废水在线检测数如下： 表2-14废水排放口在线监测结果 日期 COD日均排放浓度范围（mg/L） 执行标准 达标情况 2023年3月 3.56~191.956 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4三级、济源市城市污水处理厂进水指标（COD:500mg/L） 达标 2023年4月 3.76~404.99 达标 2023年5月 7.009~198.048 达标 2023年6月 4.62~25.65 达标 2023年05月29日河南省科龙环境工程有限公司对企业废水出口进行检测，检测结果如下： 表2-15企业现有废水排放情况一览表 类别 排放源 样品描述 污染物 排放浓度 执行标准 达标情况 废水 废水排放口 无色、无杂质、有异味 pH 7.3 6~9 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4三级、济源市城市污水处理厂进水指标 达标 氨氮 2.14mg/L 45mg/L 达标 氟化物 0.58mg/L 20mg/L 达标 总磷 0.28mg/L 8mg/L 达标 总氮 21.8mg/L 70mg/L 达标 悬浮物 5mg/L 400mg/L 达标 总氰化物 0.003mg/L 1mg/L 达标 根据上表可知，废水排口各污染物排放浓度能够满足相关标准要求；依据《大尺寸晶体生产线升级改造工程》项目的验收报告，企业全厂COD、氨氮最终排放量分别为1.1801t/a、0.0944t/a，能够满足济环控函〔2009〕73号文（COD5.5t/a）及建设项目主要污染物总量指标备案表（编号：4118000032）（氨氮0.1065t/a）要求。 （2）噪声 河南省科龙环境工程有限公司于2023年5月29日对企业厂界四周进行监测，监测期间现有工程正常生产，监测结果如下： 表2-16企业厂界噪声检测结果 监测点位 检测时间 结果值dB(A) 昼间 夜间 东厂界 2023.5.29 52.5 42.3 南厂界 2023.5.29 53.4 42.8 西厂界 2023.5.29 53.7 41.4 北厂界 2023.5.29 51.1 43 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类 60 50 达标情况 达标 达标 由以上检测结果可知，四周厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）固废 现有工程固废排放情况如下表。 表2-17现有工程固废产排情况一览表 类别 固废名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 一般固废 沉淀池底泥 60 0 废钢丝 22.4 0 废边角料 15.05 0 砂浆 77.48 0 废抛光膜 0.2 0 废包装材料 2.2 0 废水处理站污泥 20 0 危险废物 废乳化液 0.396 0 废切割油 29.7 0 8、排污许可证申领及执行情况 建设单位于2022年06月21日取得固定污染源排污登记表，登记编号：91419001755175933M003W。 9、现有工程存在问题及整改措施 序号 存在问题 整改措施 完成时间 1 现有各类环境管理台账、管理制度不齐全 要求企业完善各类污染治理设施运行台账、固废台账、环境管理制度等 立即整改，本项目报批前完成 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据济源市生态环境局公布的《2022年生态环境质量状况公报》中数据，2022年济源市区域空气质量现状见下表。 表3-1 2022年济源市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度值 11 60μg/m3 18 达标 NO2 年平均质量浓度值 29 40μg/m3 73 达标 PM10 年平均质量浓度值 85 70μg/m3 121 超标 PM2.5 年平均质量浓度值 53 35μg/m3 151 超标 CO 24小时平均第95百分位数浓度 1.8 4mg/m3 45 达标 臭氧 最大8小时平均浓度值第90百分位数浓度 178 160μg/m3 111 超标 由上表可以看出，2022年济源市区域PM10、PM2.5、臭氧年评价指标均超标，济源市属于不达标区。 2、声环境质量现状 厂界外50米范围内无声环境保护目标，不再检测声环境质量现状。 3、地表水环境 本次地表水现状调查断面为蟒河南官庄断面，参考济源市生态环境局公布的《济源示范区水环境质量月报》2022年1月-2022年12月中蟒河南官庄断面的监测数据，其监测结果统计见下表。 表3-2蟒河南官庄出境断面监测结果一览表 单位：mg/L 监测断面 时间 监测因子 COD 氨氮 总磷 蟒河南官庄断面 2022年1月 15.5 1.37 0.229 2022年2月 17.5 1.20 0.282 2022年3月 16.5 0.96 0.352 2022年4月 15.5 0.58 0.194 2022年5月 23.5 0.40 0.166 2022年6月 27.5 0.5 0.169 2022年7月 22 0.95 0.233 2022年8月 19 0.38 0.183 2022年9月 16.5 0.12 0.096 2022年10月 16 0.64 0.217 2022年11月 15 0.82 0.182 2022年12月 16 0.55 0.166 评价标准（IV类） ≦30 ≦1.5 ≦0.3 污染指数范围 0.5-0.917 0.08-0.913 0.32-1.17 年均值 年均值 18.375 0.71 0.206 污染指数 0.613 0.473 0.687 最大超标倍数（倍） / / / 达标情况 达标 达标 达标 由上表可以看出，蟒河南官庄断面中COD、氨氮、总磷浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 4、生态环境现状 本项目周边为其他企业，项目周围无珍稀动植物群落及其它生态敏感点。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.环境空气保护目标 本项目厂界外500米范围内环境空气保护目标见下表。 表3-3主要环境保护目标 环境类别 保护目标 与厂界距离 保护级别 环境空气 南贾庄村 西南246m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级 小刘庄村 东北485m 济源现代女子医院急诊 东南367m 延庆寺舍利塔 西北370m 2.声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境保护目标 本项目周边无地下水保护目标。 4.生态环境保护目标 本项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级及济源市城市污水处理厂进水水质标准。 表3-4 废水排放执行标准 标准名称及标准号 污染因子 标准值 单位 数值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 pH / 6-9 COD mg/L 500 悬浮物 mg/L 400 济源市城市污水处理厂进水水质要求 pH / 6.5-9.5 COD mg/L 500 NH3-N mg/L 45 悬浮物 mg/L 400 2.废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2。 表3-5有组织废气排放标准 标准名称及标准号 污染因子 标准值 单位 数值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2 颗粒物 有组织排放浓度 mg/m3 120 有组织最高允许排放速率 kg/h 3.5 《济源示范区涉颗粒物、锅炉/炉窑和涉VOCS通用行业绩效分级指标体系（试行）的通知》（济管环[2023]33号）中涉颗粒物行业 颗粒物 有组织排放浓度 mg/m3 10 3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表3-6噪声排放标准 单位dB（A） 标准名称及标准号 污染因子 时段 标准值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 等效声级Lep 昼间 60 夜间 50 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后全厂COD排放量1.1373t/a、氨氮0.0910t/a，能够满足济环控函[2009]73号：COD5.5t/a、建设项目主要污染物总量指标备案表（编号：4118000032）：（氨氮0.1065t/a）； 全厂颗粒物排放量为0.0125t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有清洗车间建设，施工期主要进行设备安装，不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 1.1本项目产生的废气主要为鄂破、锤破、对辊、筛分废气，磁选机出料口与产品包装桶落差小于10cm，出料口与桶内塑料袋包裹相连，出料包装粉尘忽略不计。 （1）鄂破废气 本项目原料人造水晶为块状，鄂破机为密闭设备，破碎后物料粒径10-20mm，粒径较大。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”一级破碎排放因子0.05kg/t，本项目需鄂破原料为50t/a，则鄂破工序粉尘排放量为0.0025t/a（5.3×10-4kg/h）。 （2）锤破、对辊、筛分废气 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”破碎排放因子0.25kg/t，本项目需锤破原料约为50t/a，则锤破工序粉尘产生量为0.0125t/a（即0.0027kg/h），根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”再破碎排放因子0.5kg/t，本项目需对辊原料约为50t/a，则对辊工序粉尘产生量为0.025t/a（即0.0053kg/h），根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”再过筛排放因子0.5kg/t，本项目需筛分原料约为50t/a，则筛分工序粉尘产生量为0.025t/a（即0.0053kg/h）。 综上，本项目锤破、对辊、筛分粉尘产生总量为0.0625t/a（0.0133kg/h）。鉴于产品质量等要求，本项目锤破机、对辊机、筛分机均设置在封闭洁净室内，通过密闭提升机、密闭传送带相连，筛分后物料采用桶装，桶内设塑料袋与出料口包裹相连。为进一步减少粉尘排放，锤破、对辊、筛分及转运粉尘经负压密闭管道收集后经公用一套脉冲除尘器处理，处理后的粉尘经1根15m高排气筒排放（DA001）。本项目污染物排放量见下表 |

表4-1锤破、对辊、筛分粉尘产排情况一览表 产污 环节 污染物 废气量（m3/h） 运营时间（h） 粉尘产生情况 治理措施 除尘效率（%） 是否为可行技术 粉尘排放情况 排放方式 排放口名称及编号 排放口类型 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 锤破 颗粒物 1200 4704 2.21 0.0027 0.0125 脉冲滤筒除尘器+15m高排气筒 80 可行 2.21 0.00266 0.0125 有组织 破碎、筛分废气排放口DA001 一般排放口 对辊 4.43 0.0053 0.025 筛分 4.43 0.0053 0.025 有组织排放总计（t/a） 0.0125 由上表可知，项目完成后DA001最终排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）表2二级标准要求及《济源示范区涉颗粒物、锅炉/炉窑和涉VOCS通用行业绩效分级指标体系（试行）的通知》（济管环[2023]33号）中涉颗粒物行业排放要求。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2非正常工况 本项目非正常工况考虑脉冲除尘器设备发生故障，处理效率为0，颗粒物非正常排放情况。 表4-2非正常工况排放一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放量 单次时间 年产生频次 DA001 脉冲除尘器故障 颗粒物 0.0066kg/次 0.5h 1 环评要求企业加强设备维护检查，出现故障时停止相关工序生产，及时进行检修，减少非正常排放的时间。 1.3自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本项目自行监测内容见下表： 表4-3 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 DA001 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 2、水环境影响分析 2.1源强分析 （1）员工生活污水 本项目新增劳动定员5人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活废水按每人每天40L计算，年生活用水量为58.8t，废水量按用水量的80%计算，则年产生生活废水量约为47.04t，主要污染因子为COD、SS、氨氮。其中COD产生浓度为300mg/L，产生量为0.0141t/a；SS产生浓度为200mg/L，产生量为0.0094t/a，氨氮产生浓度为30mg/L，产生量为0.0014t/a。生活污水经化粪池处理后，进入城市管网最终进入济源市城市污水处理厂。 （2）生产废水 本项目生产废水为酸洗废水、水洗废水。 ①酸洗废水：根据设计资料，本项目一水柠檬酸与水按照1:4的比例溶解，一水柠檬酸用量5t/a，水用量为20t/a，柠檬酸溶液为25t/a，酸洗过程中约5%的酸液被物料带走，即为1.25t/a，酸洗废水量为23.75t/a，酸洗废水经现有三级沉淀池收集预处理后进入厂区现有污水处理站处理。 ②水洗废水：根据设计资料，本项目处理1吨石英砂需消耗10吨水，项目需清洗35吨石英砂，则耗水量为350t/a，水洗过程中约5%的水被物料带走，即为17.56t/a，水洗废水量为333.69t/a，水洗废水经现有三级沉淀池收集预处理后进入厂区现有污水处理站处理。 本项目类比江苏宏伟石英科技有限公司《高纯石英砂生产环节环保适应性技术改造项目》，该项目产品为高纯石英砂，产品、设备与本项目基本一致，该项目酸洗、水洗工艺与本项目基本一致，具有可类比性。根据该项目验收报告，酸洗、水洗废水污染物浓度为COD200mg/L、SS500mg/L，本项目生产废水污染源强类比取值，生产废水依托现有三级沉淀池收集预处理后进入厂区现有污水处理站处理，然后与员工生活污水合并经城市污水管网进入济源市城市污水处理厂进一步处理，本项目废水各污染物产排情况如下表。 表4-4本项目废水产排情况一览表 污染源/工序 污染物 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理措施 去除效率（%） 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 酸洗、水洗（357.44t/a） pH 5-7 / 现有三级沉淀+现有污水处理站 / 6-9 / COD 200 0.0715 74.2 51.6 0.0184 SS 500 0.1787 72.4 138 0.0493 员工生活 （47.04t/a） COD 300 0.0141 化粪池 15 255 0.0120 氨氮 30 0.0014 3 29.1 0.0014 SS 200 0.0094 25 150 0.0071 注：污水处理站各污染物去除效率取自企业废水监测报告。 2.2依托可行性分析 (1)厂区现有污水处理站处理工艺如下： 图5厂区现有污水处理站处理工艺流程图 生产废水首先进入污水处理站污水池，然后依次进入pH调节池、1#反应器（加入聚合氯化铝）、2#反应器（加入聚丙烯酰胺）充分反应，反应后废水进入斜板沉淀池进一步沉淀，然后依次进入缺氧池、好氧池，最后进入二沉池沉淀，沉降后上清液进入清水池，最终与生活污水混合后排入城市污水管网。 厂区污水处理站设计处理能力为198t/d，现有工程厂区排放废水总量为143.04t/d，本项目建成后，全厂区排放废水总量为138t/d，废水总量减少，设计处理能力能够满足全厂废水处理要求；本项目未新增废水污染物种类，因此本项目新增废水依托现有厂区污水处理站可行。 (2)济源市城市污水处理厂依托可行性 济源市城市污水处理厂位于济源市蟒河下游北岸赵礼庄南300米处，距市中心约5公里，设计日处理城市混合污水10万吨，一期工程（5万吨/天）于2007年11月通过验收，一期工程采用奥贝尔氧化沟工艺；二期工程（5万吨/天）已于2011年10月份投入使用。本项目建成后全厂排水量减少，且项目完成后废水总排放口各污染物排放浓度可满足济源市城市污水处理厂进水水质要求。项目位于丰田路南侧，在济源市城市污水处理厂收水范围内，项目所在地周边已铺设有污水管网，项目废水可以进入济源市城市污水处理厂。综上所述，依托可行。 2.3自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），结合现有工程本项目完成后全厂自行监测计划见下表。 表4-5废水自行监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂区废水总排放口 COD 连续监测 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、济源市城市污水处理厂进水水质要求 pH、氨氮、总磷、总氮、氟化物、总氰化物、悬浮物 1次/年 3、声环境影响分析 3.1工程噪声源强 项目营运期噪声主要来源于鄂破机、锤破机、对辊机、振动筛、磁选机等设备运行时产生的噪声，声压级一般在80～95dB（A），将设备置于封闭的厂房内，并采取基础减震等措施降噪后，其噪声值能降至60～70dB（A）。项目主要噪声源强产生情况见下表。 表4-6项目主要高噪声设备及声源情况 高噪声设备 数量（台） 噪声源强dB(A) 降噪措施 采取措施后噪声源强dB(A) 鄂破机 1 90 基础减震、厂房封闭、隔声等 60-70 锤破机 1 85 60-70 对辊机 2 85 60-70 振动筛 2 85 60-70 磁选机 1 80 60-70 3.2预测结果分析 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模型进行预测，预测结果见下表。 表4-7工业企业噪声源强调查清单 声源名称 声源 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 振动筛 85 23.1 0.4 1.2 3.3 3.7 2.7 0.7 89.9 89.9 89.9 90.2 20.0 69.9 69.9 69.9 70.2 1m 对辊机 85 23.1 -0.3 1.2 3.2 3.0 2.9 1.4 89.9 89.9 89.9 90.0 69.9 69.9 69.9 70.0 1m 锤破机 85 22.4 -0.2 1.2 3.9 2.9 2.1 1.4 89.9 89.9 90.0 90.0 69.9 69.9 70.0 70.0 1m 鄂破机 95 24.1 -2.6 1.2 1.6 1.1 4.2 3.5 100.0 100.0 99.9 99.9 80.0 80.0 79.9 79.9 1m 磁选机 85 21.5 -1.6 1.2 4.4 1.3 1.5 2.9 89.9 90.0 90.0 89.9 69.9 70.0 70.0 69.9 1m 营运期厂界噪声预测结果见下表。 表4-8工程营运期噪声预测结果表 预测方位 最大值点空间相对位置/m 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 X Y Z 东厂界 87 -33.1 1.2 昼间 22.2 60 达标 东侧 87 -33.1 1.2 夜间 22.2 50 达标 南厂界 23.8 -35 1.2 昼间 31.3 60 达标 南侧 23.8 -35 1.2 夜间 31.3 50 达标 西厂界 -29.7 -27.8 1.2 昼间 25.2 60 达标 西侧 -29.7 -27.8 1.2 夜间 25.2 50 达标 北厂界 18.6 86.3 1.2 昼间 19.7 60 达标 北侧 18.6 86.3 1.2 夜间 19.7 50 达标 由上表可知，本工程营运期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3.3 厂界噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本项目自行监测计划见下表。 表4-9厂界噪声监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 四周厂界 等效连续声级leq（A） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物影响分析 4.1本项目固废主要为：①脉冲除尘器的收尘灰，②筛分工序中小于100目的废水晶，③磁选产生的杂质，④废包装袋，⑤沉淀池底泥，⑥污水处理站污泥，⑦废滤布，⑧员工生活垃圾，均为一般固废。 ①脉冲除尘器收尘灰：根据前面对破碎筛分设备及脉冲除尘器效果的分析，收尘灰为0.05t/a，主要成分石英砂。 ②废水晶：通过筛分工序产生的粒径小于100目的不合格产品14.834t/a。 ③磁选产生的杂质（铁）：由于本项目的原材料来自公司生长部，因此石英砂中含铁杂质较少，磁选产生的杂质（铁）约0.0035t/a。 ④废包装袋：一水柠檬酸包装袋为纸塑袋，人造水晶包装袋为塑料袋，成品包装为塑料袋和纸筒，本项目废包装袋0.05t/a。 ⑤沉淀池底泥：主要成分SiO2，污泥在厂区一般固废堆场暂存后，委托有能力的单位综合利用，本项目沉淀池底泥为0.1t/a。 ⑥污水处理站污泥：定期清理，交环卫部门处置，本项目污泥0.34t/a。 ⑦废滤布：水洗工序中用来包裹石英砂，滤布定期更换，约每月更换1次，为一般固废，本项目废滤布0.024t/a。 ⑧生活垃圾：本项目新增5人，按人均每天产生生活垃圾0.5kg计算，新增生活垃圾0.735t/a。 一般固废处置方案如下： 表4-10本项目固体废物一览表 序号 污染物 产污环节 产生量（t/a） 代码 处置措施 1 收尘灰 脉冲除尘器 0.05 SW17 一般固废暂存后，定期回用于公司生长部 2 废水晶 筛分 14.834 SW17 3 杂质（铁） 磁选 0.0035 SW17 一般固废间暂存后，委托有能力的单位综合利用 4 废包装袋 原辅料成品包装 0.05 SW17 5 沉淀池底泥 三级沉淀池 0.1 SW07 6 污水处理站污泥 污水处理 0.34 SW07 7 废滤布 水洗 0.024 SW59 8 生活垃圾 员工生活 0.735 / 由厂区垃圾桶收集后，定期送至附近垃圾中转站统一处理 4.2固体废物管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年修订）并结合企业实际情况，评价要求企业健全营运过程中工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施；禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 5、以新带老分析 以新带老措施：本项目建成后大尺寸晶体生产线产量由20万片/a减为2.4万片/a，各环节（废水、固废）削减量见下表： 表4-11本项目完成后大尺寸晶体生产线削减量 项目 改建前排放量（t/a） 削减比例（%） 削减量（t/a） 出厂界排放量（t/a） 经济源市城市污水处理厂处理后的削减量（t/a） 废水 废水量 2405.24 88 2116.6112 288.6288 / COD 0.4750 0.418 0.057 0.0529 氨氮 0.0222 0.0195 0.0027 0.0042 总磷 0.0004 0.00035 0.00005 0.0011 总氮 0.0258 0.0227 0.0031 0.0212 SS 0.1088 0.0957 0.0131 0.0212 石油类 0.0009 0.0008 0.0001 0.0021 固废 沉淀池底泥 8 7.04 0.96 / 废钢丝 2.4 2.112 0.288 / 废包装袋 0.2 0.176 0.024 / 废边角料 0.25 0.22 0.03 / 废抛光膜 0.05 0.044 0.006 / 砂浆 6.2 5.456 0.744 / 污水处理站污泥 2 1.76 0.24 / 注：削减比例与产量成比例。 表4-12本项目完成后全厂废水产排情况核算表 污染物名称 本项目排放量 (t/a) 现有工程排放量 (t/a) 大尺寸晶体项目削减量（t/a） 改建后全厂排放量 (t/a) 改建后出水浓度 (mg/L) 污水综合排放标准(mg/L) 济源市城市污水处理厂进水要求(mg/L) 废水量 404.4775 47204 2116.6112 45491.8663 / / / COD 0.0304 16.267 0.418 15.8794 349.0602 500 500 氨氮 0.0014 0.0821 0.0195 0.064 1.4068 / 45 总磷 0 0.0156 0.00035 0.01525 0.3352 / 8 总氮 0 1.3312 0.0227 1.3085 28.7634 / 70 SS 0.0564 0.5192 0.0957 0.4799 10.5491 400 400 石油类 0 0.0896 0.0008 0.0888 1.952 20 / 表4-13本项目完成后全厂固废产排情况核算表 污染物名称 本项目排放量（t/a） 现有工程排放量（t/a） 大尺寸晶体项目削减量（t/a） 改建后全厂排放量（t/a） 沉淀池底泥 0.1 60 7.04 53.06 废钢丝 0 22.4 2.112 20.288 废包装袋 0.05 2.2 0.176 2.074 废边角料 0 15.05 0.22 14.83 废抛光膜 0 0.2 0.044 0.156 砂浆 0 77.48 5.456 72.024 污水处理站污泥 0.34 20 1.76 18.58 收尘灰 0.05 0 0 0.05 杂质（铁） 0.0035 0 0 0.0035 废水晶 14.834 0 0 14.834 废乳化液 0 0.396 0 0.396 废切割油 0 29.7 0 29.7 由表4-12可知，本次改建项目完成后厂区总排口各污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及济源市城市污水处理厂进水水质要求。经济源市城市污水处理厂处理后，出水水质中COD25mg/L，氨氮2mg/L，则全厂废水主要污染物最终排放量为：COD1.1373t/a（其中本项目0.0101t/a），氨氮0.0910t/a（其中本项目0.0008t/a）。 6、土壤环境影响分析 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”项目，属于III类项目；本项目占地面积为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，土壤环评影响评价等级为“-”。评价建议企业做好地面硬化防渗，从源头控制污染物，同时加强管理，杜绝：“跑、冒、滴、漏”现象发生。 7、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中“69、石墨及其他非金属矿物制品”类报告表项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，且500m范围内不存在水源地，不在地下水水源地补给经流方向，不会对地下水环境造成影响，不再开展地下水环境影响分析。 8、营运期环境管理要求 参照《河南省企业环境规范化管理指南》中要求，环评建议企业在营运期规范以下环境管理。 8.1“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环保设施经验收合格后，方可投入生产或使用。建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应在项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规定的程序和标准，组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需配套建设的环保设施与主体工程同时投产或使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 8.2排污许可证制度 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前依法变更排污许可手续，禁止无证排污或不按证排污。 8.3建立环境保护管理制度 项目投运后，企业应完善环境保护管理制度，规范固废处置，完善台账记录，加强员工培训，明确项目环保管理责任人，明确环保岗位责任制，制定污染防治设施操作规程，建立污染治理设施运行台账，并妥善保存所有记录、台账及污染排放监测资料、环境管理档案资料等。 8.4车辆管控要求 评价要求企业运输车辆使用国五及以上车辆，同时建议企业采用绿色运输新能源车辆。 8.5其他要求 针对工艺设备先进性、资源能源利用、污染物排放量、废物回收利用等指标分析，评价要求企业从原材料、能耗、污染物排放、生产现场等方面尽可能提高清洁生产水平： ①采用环保型原材料，强化源头削减。 ②加强资源能源利用，完善物料计量，对用水安装计量装置；对设备冲洗等制定操作规程，严禁浪费水资源；将废水用于厂区绿化，提高水资源利用率；注重节约能源，降低能耗。 ③完善环境监测管理，分析监测结果及其变化规律，尽可能减少污染物排放。 ④加强生产管理，规范物料转运和清洗环节操作流程，强化岗位责任制和技术培训，加强现场管理，严格杜绝“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象，减少物耗损失。 ⑤加强固废管理，对一般固废尽量回收利用，无法利用的按规范外委处置，确保固废处置率达100%。 8.6用电监督 根据《关于印发河南省2021年污染源自动监控设施建设方案的通知》（豫环办〔2021〕14号）文件，企业无须设置在线监测设施，需安装污染治理设施用电监管装置，本次评价要求企业安装用电监管设备，用电监管数据必须直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器，不得通过中间载体转发，做到“统一安装规范、统一传输协议、统一监控平台”。 9、环保投资 该项目污染防治措施及环保投资情况见下表： 表4-14项目环保投资一览表 项目 治理内容 处理措施及设施名称 投资额（万元） 废气 锤破、对辊、筛分废气 依托全封闭式车间，增加脉冲除尘器收尘处理+15m排气筒 1.7 废水 酸洗、水洗废水 依托厂区现有三级沉淀池收集预处理后进入厂区现有污水处理站处理 / 生活废水 依托厂区现有化粪池处理 / 固废 一般固废 依托现有一般固废间暂存 / 生活垃圾 依托厂区垃圾桶收集 / 噪声 噪声 基础减震、传动润滑，依托现有厂房隔声 0.3 合计 2 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 鄂破废气 | 颗粒物 | 设备密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2 | 《济源示范区涉颗粒物、锅炉/炉窑和VOCS通用行业绩效分级指标体系（试行）的通知》（济管环[2023]33号）中涉颗粒物行业排放B级要求 |
|  | 锤破、对辊、筛分废气排放口（DA001） |  | 车间封闭+密闭管道收集+脉冲滤筒除尘器 |  |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、SS | 依托厂区现有三级沉淀池+污水处理站处理后由市政管网排入济源市城市污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及济源市城市污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 依托厂区现有化粪池处理后由市政管网排入济源市城市污水处理厂进一步处理 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | Ld、Ln | 传动润滑、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要为废包装袋、收尘灰、废水晶、杂质（铁）、废滤布、沉淀池底泥、污水处理站污泥及员工生活垃圾。收尘灰及废水晶依托现有一般固废间（100m2、储存能力50t）暂存后，定期回用于公司生长部；废包装袋、杂质（铁）、废滤布、污水处理站污泥及沉淀池底泥依托现有一般固废间（100m2、储存能力50t）暂存后，委托有能力的单位综合利用；员工生活垃圾由厂区垃圾桶收集后，定期送至附近垃圾中转站统一处理。一般固废堆放场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司高品质石英材料加工项目符合相关环保政策及规划，选址合理。从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0125 | / | 0.0125 | 0.0125 |
| 废水 | COD | 1.1801 | 5.5 | / | 0.0101 | 0.0529 | 1.1373 | -0.0428 |
|  | 氨氮 | 0.0944 | 0.1065 | / | 0.0008 | 0.0042 | 0.0910 | -0.0034 |
|  | 总磷 | 0.0236 | / | / | / | 0.0011 | 0.0225 | -0.0011 |
|  | 总氮 | 0.4720 | / | / | / | 0.0212 | 0.4508 | -0.0212 |
|  | SS | 0.4720 | / | / | 0.0040 | 0.0212 | 0.4548 | -0.0172 |
|  | 石油类 | 0.0472 | / | / | / | 0.0021 | 0.0451 | -0.0021 |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池底泥 | 60 | / | / | 0.1 | 7.04 | 53.06 | -6.94 |
|  | 废钢丝 | 22.4 | / | / | 0 | 2.112 | 20.288 | -2.112 |
|  | 废包装袋 | 2.2 | / | / | 0.05 | 0.176 | 2.074 | -0.126 |
|  | 废边角料 | 15.05 | / | / | 0 | 0.22 | 14.83 | -0.22 |
|  | 废抛光膜 | 0.2 | / | / | 0 | 0.044 | 0.156 | -0.044 |
|  | 砂浆 | 77.48 | / | / | 0 | 5.456 | 72.024 | -5.456 |
|  | 污水处理站污泥 | 20 | / | / | 0.34 | 1.76 | 18.58 | -1.42 |
|  | 收尘灰 | 0 | / | / | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 杂质（铁） | 0 | / | / | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0.0035 |
|  | 废水晶 | 0 | / | / | 14.834 | 0 | 14.834 | 14.834 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.396 | / | / | 0 | 0 | 0.396 | 0 |
|  | 废切割油 | 29.7 | / | / | 0 | 0 | 29.7 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①