济环评审〔2023〕13号

济源市生态环境局

关于河南省侨森智能科技有限公司

年产30万套卫生洁具项目

环境影响报告表的批复

河南省侨森智能科技有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001MA9G3T1E48）报送的由河南真芯环保科技有限公司李勇主持编制的《河南省侨森智能科技有限公司年产30万套卫生洁具项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于济源示范区高新技术产业开发区天坛办事处西马蓬西南角，租用济源御马耐火材料有限公司现有空置厂房建设三条卫生洁具生产线。项目主要原料为UF塑料米，主要生产工艺为：上料-预热-油压-抛光-组装-品检-包装入库，主要设备包括预热机、油压机、自动抛光机、自动上料机等。

二、该《报告表》内容符合国家生态环境保护相关法律法规及生态环境保护有关规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。落实《报告表》提出的废气处理措施，加强各类废气的收集和处理，最大限度减少无组织排放。油压工序设置三面密闭顶部抽吸的集气罩收集废气，抛光工序设置侧吸式集气罩，确保收集效率。油压废气采取干式过滤+活性炭吸附处理，抛光废气采取覆膜滤袋除尘器处理，外排废气稳定满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021）塑料制品企业A级标准限值要求。

2.废水。项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网进入济源市城市污水处理厂进一步处理。

3.噪声。项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

4.固废。按照《报告表》中要求加强各类废物的分类收集、储存、分类处置等管理工作。危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的公告（环保部公告2013年第36号）进行控制，并按规定做好危险废物的储存、转移、处置，避免对环境造成二次污染。各类废物固废全部妥善处理，须做到合理处置或综合利用。

（四）落实《报告表》中提出的环境风险防范措施，加强日常管理，严防环境污染事故发生。

五、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，落实《报告表》中提出的各类环保设施及管理措施，按照有关标准要求设置排污口。

六、按照《报告表》要求，对标《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订）中塑料制品企业A级要求进行建设。

七、建设项目竣工后，应及时办理排污许可与环保验收事项，经环保验收合格后方可正式投产。按照《报告表》要求，制定环境监测计划,对项目所涉及的内容进行监测，并进行信息公开。

八、项目总量按照示范区生态环境局出具的大气、水总量替代指标意见执行。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

十、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

2023年3月14日