济环评审〔2024〕14号

济源市生态环境局

关于北京石晶光电科技股份有限公司

济源分公司高品质石英材料加工项目

环境影响报告表的批复

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司：

你单位（统一社会信用代码：91419001755175933M）报送的由河南济环环保科技有限公司孔静主持编制的《北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司高品质石英材料加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 该项目位于北海街道丰田路南侧本公司院内，拟利用原有大尺寸晶体生产线清洗车间改建高纯石英砂生产线，生产原料为人造水晶，产品为高纯石英砂，产品主要用于光伏和半导体行业。主要生产工序：鄂破→加热→水淬→锤破→对辊→筛分→酸洗→水洗→烘干→磁选→检测包装。音叉片产品产量减少，原有其他产品生产线工艺不变。

- 该《报告表》内容符合国家生态环境保护相关法律法规及生态环境保护有关规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询，并根据有关要求，进行环境信息公开。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，各项废气经相应污染治理设施处理后排放。外排污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

2.废水。生产废水依托厂区现有污水处理设施处理后，生活污水经化粪池处理后，排入济源市城市污水处理厂进一步处理。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及济源市城市污水处理厂进水水质要求。

3.噪声。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废。按照《报告表》中要求加强各类固体废物管理工作，建立产生、贮存、处置、利用等记录台账，做好分类收集、存储、分类处置利用工作。一般固废临时贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行控制。各类固体废物全部妥善处理，须做到合理处置或综合利用，不得随意堆放、弃置。

五、落实《报告表》要求，各项指标达到《济源示范区涉颗粒物、锅炉/窑炉和涉VOCs通用行业绩效分级指标体系（试行）》（济管环〔2023〕33号）涉颗粒物B级企业要求。

六、项目须按要求落实各类环保设施，按有关标准要求设置排污口。落实排污许可制度，按要求及时变更相关内容。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

七、按要求完成用电监管、视频监控等监管系统安装，并与济源市生态环境局实现联网。按照报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行监测，发布相关信息。

八、严格落实总量控制要求，污染物总量应满足《关于北京石晶光电科技股份有限公司高品质石英材料加工项目污染物总量控制指标的函》（济环总量函〔2024〕5号）。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2024年1月30日