济环评审〔2024〕20号

济源市生态环境局

关于河南宏晟新材料科技有限公司年产2500吨聚氯乙烯纳米功能热收缩膜、500吨色母粒项目环境影响报告表的批复

河南宏晟新材料科技有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410725MA46TWKC05）报送的由河南博兰森环保科技有限公司李欣主持编制的《河南宏晟新材料科技有限公司年产2500吨聚氯乙烯纳米功能热收缩膜、500吨色母粒项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于五龙口镇纳米孵化产业园，建设年产2500吨聚氯乙烯纳米功能热收缩膜生产线，主要生产设备为热缩薄膜立式旋转制造机、真空混料搅拌机、分切机、破碎机等；建设年产500吨纳米功能型色母粒生产线，主要生产设备为陶瓷三辊研磨机、自动鼓式混合机、双转子连续混炼造粒机等。

二、该《报告表》内容符合国家生态环境保护相关法律法规及生态环境保护有关规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询，并按照要求，进行环境信息公开。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》中各项废气处理措施，各类废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）挥发性有机物限值要求，同时满足塑料制品行业A级企业排放要求。加强无组织排放废气的管理，非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

2.废水。项目不涉及生产废水，生活污水经处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，经园区污水管网排入济源市第二污水处理厂进一步处理。

3.噪声。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

4.固废。按照《报告表》中要求加强各类废物的分类收集、储存、分类处置等管理工作，各类废物须做到合理处置或综合利用。危险废物临时贮存参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行，定期交由具备处理资质的单位进行处理。

五、落实《报告表》要求，对标《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品A级企业进行建设管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，按有关标准要求设置排污口。严格落实排污许可制度，按要求申领排污许可证。按规定实施环保设施竣工验收工作和信息公开，验收合格后方可正式投产。

七、按要求完成用电监管等监管系统安装，并与济源市生态环境局实现联网。按照报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行跟踪监测，发布相关信息。

八、严格落实总量控制要求，污染物排放总量应满足《关于河南宏晟新材料科技有限公司年产2500吨聚氯乙烯纳米功能热收缩膜、500吨色母粒项目污染物总量控制指标意见的函》（济环总量函〔2024〕10号）的要求。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

十、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2024年2月6日