济环评审〔2024〕24号

济源市生态环境局

关于济源市宏鑫实业有限公司

年产5000吨堵漏材料技改项目

环境影响报告表的批复

济源市宏鑫实业有限公司：

你单位（统一社会信用代码：914190016846137632）报送的由河南真芯环保科技有限公司李勇主持编制的《济源市宏鑫实业有限公司年产5000吨堵漏材料技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 该项目位于济源市承留镇承留村西南侧，拟对现有年产5000吨堵漏材料项目生产工艺进行改造。淘汰原有的烘缸、炕房等设备，新增捏合机、雷蒙磨等；调整原辅料使用情况，不再使用风化煤、甲醛等，新增沥青、汽油等原辅料。改建项目工艺为：原料→粉碎→上料搅拌/捏合→加水搅拌稀释→成品包装；原料→粉碎→上料搅拌/捏合→雷蒙磨系统→成品包装，生产过程无需外部热源加热。

- 该《报告表》内容符合国家生态环境保护相关法律法规及生态环境保护有关规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询，并根据有关要求，进行环境信息公开。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，加强上料、粉碎、捏合等各工序废气的收集处理，最大限度减少无组织排放。生产过程中产生的废气经处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

2.废水。严格落实水污染防治措施。冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后综合利用，厂区不得设置污水排放口。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废。按照《报告表》中要求加强各类固体废物管理工作，建立产生、贮存、处置、利用等记录台账，做好分类收集、存储、分类处置工作。一般固废临时贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制，危险固废临时贮存参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。各类固体废物全部妥善处理，须做到合理处置或综合利用，不得随意堆放、弃置。

五、参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中“有机化工行业”B级绩效指标进行建设和管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，按有关标准要求设置排污口，积极完成现有工程存在问题的整改。落实排污许可制度，按要求及时变更相关内容。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

七、按照报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行监测，发布相关信息。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

九、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2024年3月27日