济环评审〔2024〕25号

济源市生态环境局

关于济源市伟强新型建材厂年产1亿块

烧结砖协同处置一般工业固废改建项目

环境影响报告表的批复

济源市伟强新型建材厂：

你单位（统一社会信用代码：91419001MA9K8UYN1H）报送的由济源市烨林安全环保技术服务有限公司赵磊主持编制的《济源市伟强新型建材厂年产1亿块烧结砖协同处置一般工业固废改建项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉，项目环评审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，经研究，批复如下：

- 该项目位于承留镇北勋村西300米（济源市金利循环经济产业园预规划范围），现有年产1亿块页岩烧结砖改造项目建成投产并自主验收。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，“6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线”属于限制类，“对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导”。本次项目计划拆除原有的2条隧道窑（单条生产线产能5000万块/年）和1条干燥窑，在厂区南部建设1条隧道窑（单条生产线产能为1亿块标砖/年）和1条余热干燥窑。

- 该《报告表》内容符合国家生态环境保护相关法律法规及生态环境保护有关规划要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，接受相关方的垂询，并根据有关要求，进行环境信息公开。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境及周边交通环境造成的影响，采取相应的防治措施。施工期严格按照相关文件要求，加强施工机械管理，落实扬尘治理“六个百分之百”。

（三）项目运行时，外排污染物应满足如下要求：

1.废气。严格落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，各类原辅材料分类规范储存在封闭仓库内，装卸转运做好洒水抑尘，减少扬尘产生；上料、破碎、筛分等过程加强废气的收集处理，最大限度减少无组织排放；生产过程中产生的废气经处理后，满足《河南省砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234—2020）要求。

2.废水。严格落实水污染防治措施。湿电除尘器废水、脱硫废水、洗车废水经沉淀池沉淀后全部循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后资源化利用。

3.噪声。严格落实噪声污染防治措施。营运期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

4.固废。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，建立产生、贮存、处置、利用等记录台账，做好分类收集、存储、分类处置利用工作。一般固废临时贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行控制。危险废物交由有相应危废处置资质的单位处置，贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)相关规定。

五、严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“烧结砖瓦制品”企业B级绩效指标进行建设和管理。

六、项目须按要求落实各类环保设施，按有关标准要求设置排污口，积极完成现有工程存在问题的整改。落实排污许可制度，按要求申领排污许可证。按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投产。

七、按要求完成烟气自动监测系统安装，并与济源市生态环境局实现联网。按照报告制定的监测计划，定期对排放的各类污染物进行监测，发布相关信息。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目建设如发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

九、今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

2024年4月1日