济源市承留镇CL-25地块土壤环境状况调查报告公示

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条法律规定，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。因此，济源市裕华化工有限公司委托济源环境投资有限公司对济源市承留镇CL-25地块（原济源市裕华化工有限公司）土壤环境开展初步调查，编制调查报告，现将有关信息公示如下：

一、基本情况

1、项目名称：济源市承留镇CL-25地块（原济源市裕华化工有限公司）土壤环境状况调查

2、项目地址：济源市承留镇CL-25地块（中心地理位置坐标E112.507947。，N35.052123。）位于济源市承留镇花石村东北500米，克留线东侧，商水河西侧。该地块原为工业用地，占地面积79768.80平方米，拟规划为商业用地和公路用地。

3、基本情况：地块原为承留镇花石村耕地及闲置空地，1997年规划为原济源市裕华化工厂铵梯炸药项目（简称炸药项目），1999年6月炸药项目建成投产，2008年停产。2010年5月原炸药项目的机械、五金杂品仓库和木粉仓库改建为PVC-U管材项目（更名为济源市华龙化工建材有限公司，简称管材项目），2017年管材项目停产后裕华化工厂区车间全部废弃。原企业生产过程中产生的污染物有污染土壤和地下水的可能性。地块周边500米内为农用地、村庄和游乐设施，不存在对土壤和地下水生态环境影响较大的生产企业。

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料，本地块行政区域属济源市承留镇，地块为平原地形，土地利用现状主要为工业用地。地块周边分布有村庄、耕地、游乐设施和河流等。按照规划，本地块拟作为商业用地和公路用地，土壤需符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地风险筛选值标准要求，地下水需符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

济源环境投资有限公司于2023年3月完成该地块土壤污染状况调查工作。

二、调查内容

1、收集地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料、地块所在区域的自然和社会信息等资料，分析地块是否存在污染隐患。

2、对地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等进行现场踏勘，初步判断地块土壤污染状况。

3、对地块管理机构和地方政府的官员、环境保护行政主管部门的官员、地块过去和现在各阶段的使用者、地块所在地或熟悉地块的第三方等人员进行访谈，判断地块历史上是否存在污染土壤的污染源。

4、根据现场情况布点进行土壤和地下水初步采样监测，结合资料收集、现场勘查、人员访谈和监测结果等编制土壤污染状况调查报告。

三、污染物识别

（1）地块现状和历史上主要为裕华化工工业用地，涉及TNT、硝酸氨粉等危险化学品使用； 潜在污染物为：pH、TNT（2,4,6-三硝基甲苯）、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐和烯烃类挥发性有机物。

（2）地块及相邻地块不涉及储罐、畜禽养殖、危险废物堆存、工业废水排放；

（3）地块周边未发生环境污染事故；

（4）地块500m范围内存在村庄、游乐设施及农用地；

通过对资料的查阅、现场踏勘及人员访谈，判定地块原工业生产过程中有污染土壤和地下水的可能性。

四、第一阶段调查情况

根据第一阶段土壤污染状况调查工作的有关技术要求，本次调查在地块资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等工作的基础上，得出如下调查结论:

济源市承留镇CL-25地块（原济源市裕华化工有限公司）历史上主要为工业用地，未发生过环境污染事件；地块历史上未曾闻到过土壤散发的异常气味；地块周边相邻地块未发生过化学品泄露事故及其他环境污染事故。但场地原为化工企业，有造成土壤和地下水污染的风险，故本次调查需继续进行第二阶段土壤污染状况调查——初步采样分析，确定污染物种类、浓度(程度)和空间分布，判断是否需要进行详细调查。

五、第二阶段初步采样分析情况

1、点位布设

本次调查根据裕华化工原厂区实际情况，将整个地块分为11个工作单元，每个工作单元布设一个土壤采样点。同时在场地外部区域的四个垂直轴向上，每个方向上布设1土壤个对照点。

本次调查利用地块场地及周边村庄现有地下水井进行监测，不另外新建监测井。共在场地地下水流向上游花石村、场地内、场地下游南沟村布设三个地下水监测点位。

- 监测内容

参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）和《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017），本次监测土壤分析GB36600-2018表1中45项基本项目和土壤pH，地下水分析GB/T 14848-2017表1中除微生物和放射性以外的35常规指标和特征污染因子TNT（2,4,6-三硝基甲苯）。

土壤45项基本项目为：

重金属类：砷、镉、铜、镍、铅、汞、六价铬；

挥发性有机物类（VOCs）：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

半挥发性有机物类（SVOCs）：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘；

地下水35项常规指标为：

感官性状及一般化学指标：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠；

毒理学指标：亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。

3、监测频次及采样深度：

参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监技术导则》(HJ252-2019)中初步采样阶段采样要求和地块内地质分层、原生产区域生产性质等，确定本次监测T6-T15点位土壤样品根据地块土壤层勘探分布，设置0.5m/1m/2m采样深度，分别采集0-0.5米、0.5-1米、1米-2米土壤样品，每个采样点采集3组样品；场地外部区域的四个对照点T1-T4，采集0-0.5米表层土壤，每个对照点采集1组样品；T5办公楼区域设置0.5m/1.5m两个深度，分别采集0-0.5米、0.5-1.5米2组样品。

地下水采集潜水，一个点位采集一组样品。

4、监测结果：

本次调查共采集36组土壤样品，3组地下水样品。

土壤样品分析结果：

土壤pH值 :

36组土壤样品pH检测结果为8.20~8.62，土壤偏碱性。

重金属类：

36组土壤样品六价铬均为未检出，砷、镉、铜、铅、汞、镍检测结果与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）表1中的第一类用地风险筛选值对比，均未超标。

挥发性有机物类（VOCs）：

36组土壤样品挥发性有机物类因子多数为未检出，少量检出的因子数据结果与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）表1中的第一类用地风险筛选值对比，均未超标。

半挥发性有机物类（SVOCs）：

36组土壤样品半挥发性有机物类因子均为未检出。

地下水样品分析结果：

感官性状及一般化学指标：

3组地下水样品浑浊度、阴离子表面活性剂、锰、铜、均未检出，D1、D3点位氨氮、硫化物未检出；其它感官性状及一般化学指标检测结果与《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准对比，均未超标。

毒理学指标：

3组地下水样品氰化物、碘化物、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯均未检出，D1、D3点位亚硝酸盐氮未检出，其它毒理学指标检测结果与《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准对比，均未超标。

TNT（2,4,6-三硝基甲苯）：

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中无TNT标准值，参考《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》（GB14470.1-2002）中日产量>6000吨的粉状铵梯炸药生产企业TNT 0.5mg/L的排放标准要求，TNT本次检测结果在0.0028mg/L-0.0029mg/L之间，远小于标准中的排放限值要求，同时地块上游、地块内、地块下游三个点位的TNT数值无明显变化，判定地块地下水未受到TNT污染。

综合土壤样品重金属类、挥发性有机物类（VOCs）、半挥发性有机物类（SVOCs）检测结果和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）表1、中的第一类用地风险筛选值对比情况，可判定地块土壤未受到污染。

综合地下水样品感官性状及一般化学指标、毒理学指标检测结果和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准对比情况，可判定地块地下水未受到污染。

六、调查结论

本地块通过现场勘查、人员访谈、资料分析及初步采样分析结果判断，地块内原企业生产对土壤和地下水污染较小，检测结果显示地块内土壤和地下水未受到污染，确定本地块为非污染地块，依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)，本次调查认为该地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。因此本次调查结束，无需启动第二阶段土壤污染状况详细调查。

1.报告编制单位及联系方式

编制单位：济源环境投资有限公司

通讯地址：汤帝路868号

联系方式：0391-6931688

2.管理单位及联系方式

管理单位：济源产城融合示范区生态环境局

#### 通讯地址：济源市第二行政区5号楼

联系方式：0391-6633572